HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

Jakabszállás Községi Önkormányzat 13/2006.(X.1.) rendelete

a helyi építési szabályokról

Jakabszállás Község Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló módosított 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban Étv.) 6.( (3)a) alapján biztosított jogkörében a következő helyi építési szabályokat állapítja meg:

# A RENDELET HATÁLYA

1. § (1) E rendelet Jakabszállás közigazgatási területére terjed ki.

(2) a) A rendelet hatálya alá tartozó területen területet felhasználni, telket kialakítani, építményt, építményrészt, épületegyüttest építeni, átalakítani, bővíteni, felújítani, helyreállítani, korszerűsíteni és lebontani, elmozdítani, a rendeltetését megváltoztatni (a továbbiakban együtt: építési munka) valamint zöldfelületet alakítani és ezekre hatósági engedélyt adni e rendelet és a hozzá tartozó alábbi szabályozási tervek szerint lehet:

aa) Igazgatási terület  1: 16 000 méretarányú (SZ-1)

ab) Belterület  m=1: 2 000 méretarányú (SZ-2a,b,c) szabályozási terve

b) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: az OTÉK), valamint egyéb jogszabályok és a hatósági el(írások az érvényesek.

# SZABÁLYOZÁSI ELEMEK

2. § (1) Az alábbi kötelező szabályozási elemek csak a szabályozási tervek felülvizsgálatával és módosításával változhatnak:

-beépítésre szánt területek lehatárolása és azok építési övezeti besorolása,

-beépítésre nem szánt területek lehatárolása és azok övezeti besorolása,

-közterületek (utak) szabályozása

(2) Az alábbi irányadó szabályozási elemek az övezeti el(írások betartásával, a szomszédsági illeszkedés illetve a helyi védettségre vonatkozó döntés figyelembevételével hatósági eljárásban módosíthatók, pontosíthatók, kiegészíthetők:

-telekhatár,

-védősávok, védőterületek, épületek közötti távolságok meghatározása (az illetékes szakhatóság hozzájárulásával).

- építészeti értékvédelemben részesülő területek és épületek

(3) A meglévő telkek méretei (hossz, szélesség, terület) és beépítése (beépítettségi % és telepítési távolság) a már kialakult tömbben eltérhetnek az egyes övezetekre előírtaktól, de (új) telket alakítani, (telket megosztani) csak az övezetre előírt telekméretnek megfelelően lehet és új beépítés is csak az övezeti előírások szerint engedhető.

(4) A korábbi szabályok szerint kialakított illetve fennmaradási engedéllyel rendelkező épület szerkezetei és nyílásai adottságnak tekinthetők, amelyeket új építési munkánál figyelembe kell venni amennyiben az nem jár rendeltetésváltozással.

(5) Meglévő tanyaudvarban tanyafelújítás, építmény elhelyezése a tanyaudvar területének max 30%-os beépítettségével lehetséges.

(6) a) A szabályozási vonalak, melyek útszélesítést, útvonal korrekciót jelölnek, nem kötelezik az építési telek tulajdonosát és az út tulajdonosát azonnali bontásra, telekalakításra, kisajátításra.

b) A szabályozással érintett telkeken azonban semmilyen telekalakítási-, építési engedély nem adható ki, csak a tervezett szabályozás figyelembevételével.

# BEÉPÍTÉSRE SZÁNT ÉS BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

# Általános előírások

3.§ (1) Övezeti határ és telekhatár beépítésre nem szánt területen különbözhet, de építmény csak az építést lehetővé tevő telekrészen helyezhető el.

(2) Építési övezeti határ és telekhatár beépítésre szánt területen új beépítésben nem különbözhet.

(3) Építési övezeti határ meglévő tömbön belül a mindenkori telekhatárral megegyezik.

A természetvédelmi nyilvántartásában lévő (javasolt természeti terület) határvonala egyúttal övezeti határvonal is.

(4) -

(5) A legkisebb ültetési (telepítési) távolság az ingatlan határaitól:

a) beépítésre szánt területen:

- szőlő, valamint 3 méternél magasabbra nem növő gyümölcs- és egyéb bokor (élősövény) esetében 1,00 méter,

- 3 méternél magasabbra nem növő gyümölcs és egyéb fa esetében 3,00 méter,

- 3 méternél magasabbra növő gyümölcs- és egyéb fa, valamint gyümölcs- és egyéb bokor (élősövény) esetében 5,00 m éter

b) külterületeken az általános mezőgazdasági területen:

- gyümölcsfaiskolai nevelés alatt álló növény, továbbá szőlő, köszméte, ribizke- és málnabokor esetében 0,80 méter,

- minden egyéb gyümölcsbokor (mogyoró stb.) esetében 2,00 méter

- birs, naspolya, birsalanyra oltott körtefa esetében 2,50 méter

- törpealanyra oltott almafa, továbbá meggy-, szilva- és mandulafa esetében 3,50 méter,

- vadalanyra oltott alma- és körtefa, továbbá kajszifa esetében 4,00 méter,

- cseresznyefa esetében 5,00 méter

- dió- és gesztenyefa továbbá minden fel nem sorolt gyümölcsfa esetében 8,00 méter.

c) külterületnek az általános mezőgazdasági területen, amennyiben a szomszédos földterület szőlő, gyümölcsös , szőlőt és gyümölcsfát a b) pontban foglalt ültetési távolságok megtartásával, egyéb bokrot, vagy fát az alábbi ültetési távolságok megtartásával lehet ültetni:

-1 méternél magasabbra nem növő bokor (élősövény) esetében 0,80 méter,

-2 méternél magasabbra nem növő bokor (élősövény) esetében 1,2 méter,

-2 méternél magasabbra növő bokor (élősövény) esetében 2,00 méter,

-fa esetében 8,00 méter.

(6) -

(7) Lakóövezetbe tartozó meglévő tanyaudvarban a szabályozási terv és övezeti előírások szerinti beépítésnek belterületi bevonással vagy anélkül feltétele az építési telek-alakítás.

(8) Az övezetre előírt zöldfelületi érték többszintes növényállománnyal is számítható.

(9) -

(10) Az övezeti határ által átmetszett telek telekalakítási és építési szabályok:

a) övezethatár mentén nem kötelező a telket megosztani.

b) építmény elhelyezésének helye a vonatkozó övezeti előírás szerint jelölendő ki. A megengedett legnagyobb beépítettség mértéke az övezethatár által elmetszett telekrészre számítandó, azaz mintha a telek megosztott lenne.

c) ha megosztásra kerül a telek az övezethatár mentén a maradványtelekre nem vonatkozik a legkisebb teleknagyság.

# BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

4.((1) A beépítésre szánt területek építési használatuk általános jellege valamint  sajátos építési használatuk szerint az alábbi területfelhasználási egységekbe  soroltak:

## 1. Lakóterület

Falusias lakóterület

## 2. Vegyes terület

2.1. Településközpont vegyes terület

2.2. Központi vegyes terület

## 3. Gazdasági terület

3.1.	Kereskedelmi szolgáltató terület

3.2.	Ipari terület

## 4. Különleges terület

4.1. 	Sportterület

4.2.	Temető

4.3. 	Hulladéklerakó

4.4. 	Repülőtér

(2) A községi parkolási rendelet megállapításáig a gépkocsik elhelyezésére az alábbi vonatkozik:

Az építési telekhez kapcsolódó közterületen tulajdonosi hozzájárulás mellett akkor helyezhető el gépkocsi, ha a telken igazolt módon:

-ki és behajtás forgalmi okokból nem megoldható

-a már meglévő épület illetve telek méretei a telken belüli parkolást nem teszik lehetővé.

(3) Oldalhatáros beépítésnél az oldalkert: min 4m.

(4) Beépítettség mértékére és az építési telek méretére vonatkozó értékek eltérhetnek az övezetre megadottaktól a beépítettség növelésével nem járó átalakításnál.

(5) Az építési munka feltétele a közüzemi gázszolgáltatás kivételével a teljes közművesítés, a közüzemű ivóvízhálózat kiépítéséig ideiglenesen a fúrt kutas ivóvízellátás, a szennyvízhálózat kiépítéséig ideiglenesen szigetelt, zárt medencés gyűjtés megengedett.

(6) Terepszint alatti önálló létesítmény a gazdasági terület kivételével csak földtakarásban növényzettel fedve valósítható meg.

(7) Megengedett igénybevételi, kibocsátási, szennyezettségi határértékként a (Gksz-3) övezet kivételével a területfelhasználásra előírt általános előírások tartandók.

(8) Gazdasági terület kivételével nyúlványos telek nem alakítható.

(9) A mellékleten az övezetet leíró kiegészít( jel az adott területre vonatkozóan az alábbi táblázat tartalmazza:

| Területfelhasználás jele | Beépítési mód | max beépítettség % |
| --- | --- | --- |
|  | Max építménymag (m) | min telekterület (m2) |

# Falusias lakóterület

5.( (1) Falusias lakóterületbe tartozik a község teljes lakóterülete.

(2) Falusias lakóterületen az építési övezeti előírások figyelembevételével

a) lakóépület,

b) kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátó épület,

c) szálláshely szolgáltató épület,

d) kézműipari épület,

e) a terület alaprendeltetését nem zavaró gazdasági célú épület,

f) helyi igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi , szociális épület

g) sportépítmény elhelyezhető.

(3) A (2) bekezdés szerintiek 1 épületben helyezhetők el, a lakóépületben legfeljebb 2 lakás lehet, a háztartással kapcsolatos helyiségek kerülhetnek önálló épületbe is.

(4) A falusias lakóterület a beépítési sajátosságok alapján a szabályozási terv szerint az alábbi építési övezetekre tagolódik:

(Lf-1) Nagytelkes övezet

(Lf-2) Kistelkes övezet

(Lf-3) Külső övezet

(5) (Lf-1) Nagytelkes övezet

a) Kialakítható telek:  szélessége: min 14 m

területe: min. 720m2

b) Beépítés: oldalhatáros építési hely szerint az utca szakaszon kialakult építési vonalra

c) Beépítettség: max. 30 %, amennyiben csak gazdasági célú az építmény: legfeljebb netto 300m2

d) Építménymagasság: max 4,5 m

e) Zöldfelület min 40%

(6) (Lf-2) Kistelkes övezet

a) Kialakítható telek:  szélessége: min 16 m,

területe: min. 500m2

b) Beépítési mód: oldalhatáron álló építési hely szerint,

kötelező építési vonal közterület felől mért: 5m,

hátsókert: 0, a szomszédos telek felé tűzfalas vagy a telepítési távolsággal való kapcsolat egyidejű biztosításával.

c) Beépítettség: max 30%, amennyiben csak gazdasági célú az építmény: legfeljebb netto 200m2.”

d) Építménymagasság: max 4,5 m

e) Zöldfelület min 40%

f) Saroktelek szélessége min: 21m

(7) (Lf-3) Külső övezet

a) Kialakítható telek:  szélessége: min 18 m

területe: min. 900m2

b) Beépítés: oldalhatáros 5m-es előkerttel hátsókert: 6 m

c) Beépítettség: max. 30 %.

d) Építménymagasság: max 4,5 m,

e) Zöldfelület min 40%

# Vegyes terület

# Településközpont vegyes terület

6.( (1) A településközpont vegyes terület a község szorosan vett településközponti beépítésének területe.

(2) A településközpont vegyes terület az alábbi építési övezetekre tagolódik:

(Vt-1) intézményi övezet

(Vt-2) ellátási övezet

(3) Valamennyi építési övezetre vonatkozó előírás:

a) a telkekre beépítési kötelezettség vonatkozik, amelynek a telek megszerzésétől vagy a bontástól számított két éven belül eleget kell tenni.

b) telephely csak az adott építési övezetre előírt beépítettségi maximum felénél nagyobb beépítettséggel egyidejűleg létesíthető.

c) beépítettség az adott építési övezetre előírt beépítettségi maximum felénél nagyobb beépítettséggel valósul meg.

(4) (Vt-1) Intézményi övezet

a) Az övezeti előírások figyelembevételével elhelyezhető:

-iroda

-egyházi, oktatási, egészségügyi , szociális épület

-sportépítmény

b) Kialakítható telek min 14m széles, területe: min 600m2

c) A beépítés módja: oldalhatáros

d) Beépítettség max. 30%

e) Építménymagasság: man:7,5 m

f) Zöldfelület min 30 %

(5) (Vt-2) ellátási övezet

a) Az övezeti előírások figyelembevételével elhelyezhető:

-lakóépület

-iroda

-kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület

-egyházi, oktatási, egészségügyi , szociális épület

-sportépítmény

-a terület alaprendeltetését nem zavaró kézműipari épület elhelyezhető.

b) Kialakítható telek min 14m széles, területe: min 600m2

c) Telkenként egy épület helyezhető el, amennyiben csak lakás van a telken egy további max 3,5 m-es építménymagasságú háztartással kapcsolatos épület építhető.

d) A beépítés módja: oldalhatáros

e) Beépítettség max. 50%

f) Építménymagasság: man:7,5 m

g) Zöldfelület min 30 %

h) Vt-2* alövezetre a-g) szerintiek a következő eltéréssel érvényesek:

ha) Beépítési mód: zártsorú hátsókert nélkül

hb) Építménymagasság: max 4,5m

Központi vegyes terület

6/A.§ (1) Központi vegyes terület (Vi) közintézmény építési övezetbe sorolt.

(2) (Vi) előírásai:

a) Elhelyezhető: piac, amely kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátó rendeltetésű és azokhoz kapcsolódó szociális helyiségeket tartalmaz.

b) Beépítési mód: szabadonálló 5 m-es előkerttel, az építési vonal rögzítése nélkül

c) Kialakítható telek: min. 1500m2

d) Építménymagasság: max 7,5m

e) Beépítettség: max 55%

f) Zöldfelület: min 22,5%

g) Parkoló szükséglet telken belül és kapcsolódó közlekedési területen egyaránt biztosítható.

# Gazdasági területek

7.((1) Gazdasági területbe a gazdasági célú építmények elhelyezésére szolgáló területek soroltak.

## (2) A gazdasági terület :	kereskedelmi, szolgáltató terület

ipari terület

(3) A területen belül külön szabályozás nélkül kialakítható közutakra vonatkozó előírások:.

-szabályozási szélesség min. 14,0 m

-min. 12m-es fordulási sugár az útburkolatoknál

# Kereskedelmi, szolgáltató terület

8.((1) Kereskedelmi, szolgáltató terület a község nem zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épületekkel beépített illetve beépíthető területe.

## (2) A területen az övezeti el(írások figyelembevételével elhelyezhető:

-mindenfajta nem jelent(s zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület és az azokhoz kapcsolódó szociális ellátás és szórakoztatás építményei

-szolgálati lakás

-iroda,

-üzemanyagtölt(

(3) A kereskedelmi, szolgáltató terület az alábbi építési övezetekre tagolódik:

(Gksz-1) Út menti övezet

(Gksz-2) általános övezet

(Gksz-3) lakóterülettel határos övezet

(4) a) (Gksz-1) út menti övezet

aa) Kialakítható telek: min 900m2

ab) Beépítés szabadonálló: legalább az adott oldal szerinti homlokzatmagasság szerinti oldal-, elő-, és hátsó kerttel

ac) Beépítettség max 40%.

ad) Építménymagasság min 3,0 m, max 7,5 m, ami a technológia függvényében változhat, de kémény max 20m.

ae) Zöldfelület min 20%.

af) Az övezet telkeinek feltárása az 54. számú úton biztosított csomóponton át párhuzamos szervízúton keresztül lehetséges.

b) (Gksz-1*) út menti övezet

ba) aa-ae) szerint előírások alkalmazandók

bb) Az övezet telkeinek 54. számú út felőli feltárása csak engedéllyel rendelkező útcsatlakozásokon keresztül lehetséges.

(5) (Gksz-2) általános övezet

a) Kialakítható telek: min 600m2

b) Beépítés szabadonálló: legalább az adott oldal szerinti homlokzatmagasság szerinti oldal-, elő-, és hátsó kerttel

c) Beépítettség max 40%.

d) Építménymagasság min 3,0 m, max 7,5 m, ami a technológia függvényében változhat, de kémény max 20m.

e) Zöldfelület min 20%.

f) -

(6) (Gksz-3) lakóterülettel határos övezet

a) Kialakítható telek: min 900 m2

b) Beépítés szabadonálló: legalább az adott oldal szerinti homlokzatmagasság szerinti oldal-, elő-, és hátsó kerttel.

c) Beépítettség max 60%.

d) Építménymagasság: min 3,0m, max 7,5m, ami a technológia függvényében változhat, de kémény max 20m.

e) Zöldfelület: min 20%

f) Környezetterhelési határértékként a lakóterületre előírtak tartandók.

Ipari terület

9.((1) Az ipari terület termelő gazdasági tevékenységi és községgazdasági célú építmények elhelyezésére szolgál.

## (2) A területen az övezeti előírások figyelembevételével elhelyezhető:

-mindenfajta gazdasági tevékenységi célú épület és a tevékenységhez kötődő ellátási intézmények,

-gazdasági célú épületen belül szolgálati lakás,

-az ágazati előírásoknak megfelel( energia-, (elektromos energia és földgáz) vízi-, és távközlési közművek valamint a településgondozás épületei elhelyezhetők.

(3) Az ipari terület az alábbi építési övezetekre tagolódik:

(Gip-1) majorsági övezet

(Gip-2) településgazdasági övezet

(4) (Gip-1) majorsági építési övezetben

a) Elhelyezhető:  -szolgálati lakás

-iroda

-üzemanyagtölt(

-sportépítmény

-mindenfajta gazdasági tevékenységi célú épület, beleértve a nagylétszámú állattartás építményeit is

b) Kialakítható telek: min 1000m2

c) Beépítés módja: szabadon álló

d) Beépítettség: max 30%

e) Építménymagasság max 7,5m, ami technológiai szükségszerűségből változhat.

f) -

g) Zöldfelület: min 40%, a telekhatár mentén kötelező a fásítással

h) Az övezet kialakult állapot szerinti lakásain építési munka a tanyaudvarra vonatkozó szabályok szerint lehetséges.

(5) (Gip-2) településgazdasági építési övezet a település ellátását biztosító területigényes létesítmények övezete.

Építménymagasság, közművesítettség, zöldfelület, környezetterhelési határérték a környezeti illeszkedés biztosításával a szakhatósági állásfoglalások figyelembevételével határozandó meg.

Különleges területek

10.( Különleges területek az alábbiak:

1. (Ksp) Sportterület

2. (Kt) Temető

3. (Kk) Kegyeleti park

4. (Kh) Hulladéklerakó

5. (Kr) Repülőtér

6. (Ksz) Szabadidős terület

7. (Kszt) Szennyvíztisztító

# Sportterület

11.( (1) (Ksp) Sportterületek a község sport-, szabadidős-, pihenés-, és a testedzés céljára szolgáló területek.

(2) A területen – sportépítmény és szociális helyiségei

az alaprendeltetéshez kapcsolódó kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátó épület elhelyezhető.

(3) Beépítettség: max. 10 %

(4) Építménymagasság: min. 3,5 m, max. 10,5 m

(5) Zöldfelület: min. 40%

(6) A terület körbefásítandó.

# Temető

12.( (1) (Kt) Temető a szabályozási tervben lehatárolt.

(2) A területen ravatalozó, kápolna és síremlék helyezhető el.

(3) A temető kerítéssel határolandó.

(4) -

(5) -

(6) Új parcellázás kertépítészeti terv alapján előfásítással lehetséges

(7) Területi szabályozására az alábbiak vonatkoznak:

sírok mérete (hossz. x szélesség):

egyes - min 0,9 x 2,1 m (feln(tt)   0,6 x 1,3 m (gyerek)

kett(s - min1,9 x 2,1 m

kripta mérete  (hossz. x szélesség):

egyes - min 1,5 x 2,5 m

többes - min1,5 koporsónként x 2,5 m

sírok távolsága : min 0,6m

sírsorok távolsága: min 1,0m

új bels( út min 8,0 m szélességben két oldali fasorral létesíthet(.

Kegyeleti park

13.( (1) (Kk) Kegyeleti park a szabályozási tervben lehatároltak.

(2) A területen építmény nem helyezhető el.

(3) A terület kerítéssel határolandó.

Hulladéklerakó

14.( A (Kh) jelű 035/22 hrsz-ú telken lévő szilárd hulladéklerakó környezetvédelmi felülvizsgálat eredménye szerint kezelendő, és csak gyepként hasznosítandó.

Repülőtér

15.§ (1) (Kr) övezetbe a repülőtérhez kapcsolódó kiszolgáló terület tartozik.

(2) Az övezetben elhelyezhető:

a) a repülőtér üzemeltetésével és kiszolgálásával kapcsolatos gazdasági célú építmény

b) szolgálati lakás

c) kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület

d) repülőgépgyártás üzemi és szociális építményei

(3) Kialakítható telek: min 900m2

(4) Beépítési mód: zártsorú, előkert: min: 5m, hátsókert nélkül.

(5) Beépítettség max 40%.

(6) Építménymagasság min 2,5 m, max a technológia és a repülésbiztonság szerinti szakhatósági állásfoglalás szerint.

(7) Zöldfelület min 20%

(8) Az építési övezetben köz vagy magánút alakítható.

Szabadidős terület

16.§ (1) (Ksz) övezetben szabadidős tevékenységhez kapcsolódó építmények és szolgálati lakás helyezhető el.

(2) Kialakítható telek: min 900 m2

(3) Beépítés szabadonálló: legalább az adott oldal szerinti homlokzatmagasság szerinti oldal-, elő-, és hátsó kerttel

(4) Beépítettség max 30%.

(5) Építménymagasság max 9 m

(6) Zöldfelület min 20%.

(7) Ksz* övezetben építési munka csak akkor engedélyezhető, ha bizonyítottá válik, hogy a  természeti értékek nem károsodnak.

Szennyvíztisztító

16/A §(1) (Kszt) jelű építési övezetben szennyvíztisztító üzemviteli építményei és a szennyvíztisztítóhoz kapcsolódó szociális épületek helyezhetők el.

(2) Telekterület: min 1000m2

(3) Beépítés módja: szabadonálló

(4) Beépítettség: max 40%, ami a legalább egyszintű növényzettel megvalósítandó beültetési kötelezettségen kívüli telekrészre számítandó.

(5) Építménymagasság: max: 7,5m

(6) Zöldfelület: min 40%, ami a beültetési kötelezettségen kívüli telekrészre számítandó és legalább kétszintű növényzettel valósítandó meg.

(7) Közüzemi gázszolgáltatás kivételével a teljes közművesítés biztosítandó.

# JAKABSZÁLLÁS BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEIRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

17.( (1)A beépítésre nem szánt területek az alábbi területfelhasználási egységbe soroltak:

a) közlekedési, hírközlési és közmű-elhelyezési területek

b) zöldterületek

c) erdőterületek

d) mezőgazdasági területek

e) vízgazdálkodási területek

(2) A beépítésre nem szánt területen elhelyezett épületek esetén az épülethez szükséges közművek kiépítése és a hulladékkezelés megoldása az építtető feladata.

# Közlekedési -, hírközlési és közmű-elhelyezési területek

18.( (1) A közlekedési-, hírközlési és közmű-elhelyezési területek az országos és a helyi közutak, kerékpárutak, a közterületi gépjármű várakozóhelyek, a járdák és gyalogutak mindezek csomópontjai, vízelvezetési rendszere és környezetvédelmi létesítményei, a közforgalmi vasutak továbbá a közművek építményeinek elhelyezésére szolgálnak.

(2) A területek szerepkörük alapján a szabályozási terv szerint az alábbi övezetekre tagolódnak:

(KÖu-1) országos fő és mellékutak övezete

(KÖu-2) községi gyűjtő-, és lakóutak övezete

(KÖu-3) egyéb utak övezete

(KÖk) vasúti övezet

(3) A (KÖu-1) országos fő és mellékutak övezete

a) övezetbe tartoznak:

54.sz. Kecskemét-Sükösd

5302.j. Szabadszállás-Kiskunfélegyháza összekötőút

b) gépjármű forgalomra min 6m-es burkolati szélesség alakítandó

c) belterületen kétoldali járda alakítandó

d) bel és külterületen forgalmi adatok alapján kerékpárút alakítandó

e) tervezett szabályozási szélesség:  min 30 m, illetve a kialakult állapot

(4) (KÖu-2) községi gyűjtő-, és lakóutcák övezete

a) gyűjtőutak szabályozási szélessége: min 22m ill. kialakult helyzet

b) lakóutcák szabályozási szélessége:  	min 14 m ill. a kialakult helyzet

c) az övezetben fasor elhelyezését biztosítani kell.

(5) (KÖu-3) egyéb utak övezete

a) szabályozási szélessége: min 6,0 m

b) lakóutca a gyűjtőutak kivételével az összes többi belterületi utca.

c) hálózati jelentőségű külterületi út:

ca) szabályozási szélessége: min 12 m, amelyet fasorral kell megvalósítani

cb) kerékpárút alakítható

d) természeti- és helyi természetvédelmi oltalom alatt álló úton csak stabilizált földút alakítható ki.

(6) (KÖk) vasúti övezet

Az övezetbe a MÁV vonal hatályos területe tartozik, ahol a vonatkozó közlekedési előírások betartásával kerékpárút alakítható.

# Zöldterületek

19.( (1) Zöldterületen az alábbiak helyezhetők el:

-pihenést és testedzést szolgáló építmény (sétaút, pihenőhely, tornapálya, gyermekjátszótér),

-vendéglátó épület,

-a terület fenntartásához szükséges épület.

(2) a) Közmű és egyéb építmények elhelyezésénél be kell tartani a létesítmény érvényben lévő fákra vonatkozó védőtávolságait. A meglévő növényállományt adottságként kell kezelni.

b) Bármely építési munka kapcsán a zöldfelületben keletkezett kárt az okozó helyreállítani köteles. vagy fakárok esetén a faértékszámítással történő kárbecsléssel meghatározott kárösszeget megtéríteni köteles.

(3) A zöldterületek jellegük alapján a szabályozási terv szerint az alábbi övezetekre tagolódnak:

(Z-1) településközponti park övezet

(Z-2) védelmi zöldterület

(4) A (Z-1) településközponti park  a községi szintű zöldfelületi ellátás övezete, amelyet a településközponti elhelyezkedés, az intenzív használat és jelentős településképi érték jellemez.

a) Az övezetben sétaút, pihenőhely, játszóhely, pihenést szolgáló köztéri berendezések elhelyezhetők.

(5) (Z-2) védelmi zöldterület

a) Az övezet természetszerű állapotban megtartandó zöldterület, ahol tereprendezés, növénytelepítés csak a természetközeli állapot megtartása és a csapadékvíz-tározás érdekében végezhető, építmény nem helyezhető el.

b) Az övezet mezőgazdasági művelési ágban nyilvántartott telkei kertművelésben tarthatók.

Erdőterület és mezőgazdasági terület közös előírása

19/ § A hálózati jelentőséggel nem rendelkező, külterületi utak, vízelvezető árkok vagy önkormányzati csatornák  -amennyiben egyéb érdeket nem sért- megszüntethetők illetve áthelyezhetők a telekalakítás általános feltételeinek és az egyéb földügyi-, vízügyi- és útügyi hatósági követelmények betartásával.

Erdőterület

20.( (1) Az erdő céljára szolgáló terület a szabályozási tervben lehatárolt, amelyekre nézve az erdőtörvény rendelkezései is alkalmazni kell.

(2) Az (Eg) gazdasági erdőövezet elsődlegesen az erdőgazdálkodás céljaira szolgáló terület.

a) A terület határa a mezőgazdasági területbe sorolt telkek erdészeti hasznosításával értelemszerűen változik.

b) A területen az erdő-, és vadgazdálkodáshoz kapcsolódó üzemviteli épületek az OTÉK előírásai szerint helyezhetők el.

(3) Az (Ev) természetvédelmi erdőövezetbe természetvédelmi oltalom alatti erdők tartoznak.

a) Az övezetbe tartozó telkek az övezeti terven irányadó jelleggel ábrázoltak, tényleges besorolásuk a földhivatali bejegyzéssel valósul meg.

b) A területen a természetvédelmi kutatást és ismeretterjesztést szolgáló létesítményeken kívüliek nem helyezhetők el.

# Mezőgazdasági terület

21.((1) Mezőgazdasági területbe sorolt a község teljes beépítésre nem szánt területe az erdő -, a közlekedési-, és közmű valamint az egyéb területek kivételével.

(2) Mezőgazdasági terület a táji és beépítési sajátosságok alapján az övezeti terv szerint:

-Általános mezőgazdasági terület, amely az alábbi övezetekre tagolódik:

(Má-1) általános övezet

(Má-2t) természetvédelmi övezet

(Má-2r) repülőtéri védőövezet

(Má-2*) gyepesítendő övezet

(Má-3) fejlesztési övezet

(3) A terület gyep és nádas művelési ágban nyilvántartott telkein építmények nem helyezhetők el.

Kivételt a természeti kutatást szolgáló építmények, nyomvonalas létesítmények- a külön előírások szerinti köztárgyak, honvédelmet és belbiztonságot szolgáló építmények képeznek .

22.§ (1) (Má-1) általános övezet

a) Elhelyezhető az övezeti előírások figyelembevételével:

aa) mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó üzemi jellegű építmények

- különböző mezőgazdasági szolgáltatások (javító műhelyek, fafeldolgozók)

- termény-, és állatfelvásárlás, tejbegyűjtő, zöldség-, gyümölcsfelvásárlás

-élelmiszeripari  feldolgozás , sütöde, savanyítóüzem, pince , hűtőház,

-vágóhíd

-élelmiszeraktárak

ab) mezőgazdasági építmények

-állattartó épületek

-növénytermesztés épületei

ac) Az ellátással kapcsolatos építmények az alábbiak rendelteltetéssel:

-kiskereskedelem

-vendéglátás

-szálláshely

-sport

-falusi turizmus

-ismeretterjesztés

ad) Lakóépület és háztartással kapcsolatos építmények

b) Az övezetben e rendelet szerintiek az alábbi feltételekkel helyezhetők el:

ba) telek. min 1500 m2

bb) beépítettség: max 3%

bc) építménymagasság max 7,5 m, ami technológiai szükségszerűségből növelhető

bd) lakás és falusi turizmus építményeire vonatkozó külön előírások:

-max 1 lakás és falusi turizmus építményei tanyaudvarban helyezhetők el.

- a tanyaudvar beépítettsége max 30%

-építménymagasság: max 4,0 m

c) Az övezetben építési törmeléklerakó, gyepmesteri telep és hulladékudvar elhelyezésének elvi lehetősége a szakhatósági állásfoglalások figyelembevételével megvan.

(2) (Má-2t) természetvédelmi övezet

a) A vízügyi és természetvédelmi kezeléshez és kutatáshoz kötődő létesítmények helyezhetők el.

(3) (Má-2r) repülőtéri védőövezet

a) Az övezetben nyomvonal jellegű építményeken és műtárgyaikon kívül (vonatkozó jogszabályok keretei között) valamint a belbiztonságot szolgáló építményeken kívüli építmény nem helyezhető el.

b) Az övezet telkei nem erdősíthetők

(4) (Má-2*) övezet gyepesítendő

(5) A távlati  fejlesztés (Má-3*) övezetében:

a) tanyaudvarban bővítés, felújítás, korszerűsítés a telek egészére vonatkozó általános előírások betartásával végezhető.

b) a mezőgazdasági területen elhelyezhető építmények csak 10 ha feletti telekre építhetők.

##### Vízgazdálkodási területek

23.( (V)Vízgazdálkodási területre az általános rendelkezések vonatkoznak.

# KÖZTERÜLETEK ELŐÍRÁSAI

24.( (1) A közterületek lehatárolását a szabályozási terv tartalmazza: azt területfelhasználási határvonalként  vagy szabályozási vonalként ábrázolja.

(2) Közterületekre vonatkozó építési, környezetalakítási előírások az egyes övezeti illetve építési övezeti leírásban megtalálhatók.

(3) Közterületen új létesítményt elhelyezni, meglévőt átépíteni vagy használatban tartani csak elvi építési engedély alapján a közterülethasználatra vonatkozó külön önkormányzati rendelet és jelen rendelet övezeti előírásainak együttes figyelembevételével lehet.

# ÉRTÉKVÉDELEM ELŐÍRÁSAI

#### Régészeti értékek védelme

25.§ (1) Régészeti lelőhelyek a szabályozási terveken lehatároltak, amelyekre az általános előírások az érvényesek.

(2) Nyilvántartott lelőhelyek az alábbiak:

| Azonositó | Név | hrsz |
| --- | --- | --- |
| 48240 | Sallai-tanya, Bogárzó-tó | 033/21, 033/22, 033/18, 033/20, 031/57, 0109/17, 0109/18, 033/7, 033/24, 033/8, 0109/13, 033/19, 033/23,033/6, 033/10, 0109/3, 031/50, 031/2, 033/4, 031/56, 031/5, 031/52, 031/46, 031/53, 031/61, 031/7, 031/6, 031/58, 031/59, 031/55, 031/54, 031/4, 031/3, 031/60, 033/12, 033/25, 031/8, 032/2 |
| 48242 | Nagy-tanya, Ódri Szék-tó | 085/64, 085/63, 085/62, 085/61, 085/65, 091/23, 085/68, 085/69, 085/26, 085/25, 085/27, 085/29, 085/28, 085/60 |
| 80777 | Lódri-dűlő | 035/10, 035/37, 035/80, 035/52, 035/79 |
| 83933 | Bogárzó-tó Ny | 064/20, 08/85, 013, 064/30, 064/3, 075/17, 074, 015/64, 09 |
| 83935 | Máté szék Kelet | 037/85, 037/84, 037/39, 037/88, 037/60, 037/59, 044/33, 044/30, 037/90, 036/258, 036/129, 044/28, 044/6, 044/5, 037/58, 037/92, 044/4, 037/82, 037/91 |
| 83937 | Máté-szék Dél | 036/230, 036/162 |
| 83939 | Rodli-tó | 038/31, 038/51, 038/100, 038/5, 038/6, 038/97, 038/11, 038/9, 038/99, 038/101 |
| 87257 | Harkai tanya | 038/31, 038/51, 038/100, 038/5, 038/6, 038/97, 038/11, 038/9, 038/99, 038/101 |

Helyi települési értékvédelem szabályozási elemei

26.§ -

Természetvédelem

27.§ Természetvédelmi oltalom alatt állnak az e rendelet függeléke szerinti „ex lege” védett természeti területek.

# VÉDETT ÉS VÉD(TERÜLETEK ELŐÍRÁSAI

28.((1) A védett területek övezeti előírásai az építési korlátozásokat tartalmazzák.

(2) Az egyes vonalas létesítmények védősávjait a szabályozási és övezeti terv „védőterület határa” jellel ábrázolja. A védőterületen belül építés csak az illetékes szakhatóság hozzájárulásával lehetséges:

a) vízügyi közvetlen védőterületek, amelyen belül vízügyi érdekből az építés korlátozott:

állami csatornáknál partéltől: 10 m szabadon hagyandó, állandó épület min.15 m-re,

társulati csatornánál partéltől: 4 m szabadon hagyandó, állandó épület min.10 m-re,

b) közlekedési védőterület, amelyen belül az adott övezet, építési övezet szerinti beépítés csak közlekedési szakhatósági közreműködéssel lehetséges:

országos főutak tengelyétől külterületen 100-100 m,

országos mellékutak tengelyét(l külterületen 50-50 m

vasútvonal tengelyétől : 50m

(3) A közművezetékek védőtávolsága

- az ivóvíz távvezeték védőtávolsága       2 - 2  m

- a szennyvíznyomócső védőtávolsága     2  - 2 m

- a termékvezeték védőtávolsága               5 - 5 m

- hírközlő távvezeték védőtávolsága         1 - 1 m

- a középnyomású gáz vezeték védőtávolsága D90 alatt  4 - 4 m

D90 felett 5 - 5 m

-20 kV-os légvezeték védőtávolsága

belterületen oszloptól 4-4 m, szélső vezetéktől 2,5-2,5 m

külterületen oszloptól 6,5-6,5 m, szélső vezetéktől 5-5

-120 kV-os légvezeték védőtávolsága oszloptól 18 m, szélső vezetéktől 13 m

-távközlési tornyok magasságával azonos sugarú dőléstávolság

(4) Amennyiben a létesítmény védőterületet igényel azt saját telken belül kell biztosítani, védőterület kijelölés érdekében a beépítésre szánt terület értelemszerűen növelhető.

(5) A szabályozási terven lehatárolt vízbázis védőterületen belüli területre vonatkozó szabályok:

a) a területen belüli szennyvíz közcsatornába való rákötéssel elvezetendő.

b) közcsatorna hiányában a szennyvíz területen kívüli elhelyezését meg kell oldani

c) szennyvíz a területre nem vezethető.

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI FELADATOK MEGVALÓSULÁSÁT BIZTOSÍTÓ SAJÁTOS JOGINTÉZMÉNYEK

29.((1) Jelen rendelethez tartozó szabályozási tervben foglaltak megvalósítása érdekében a rendezési terv módosítása nélkül a Jakabszállás Község Képvisel(testülete az alábbi sajátos jogintézményekkel él:

helyi közút céljára történ( lejegyzések

útépítési és közművesítési hozzájárulások

településrendezési kötelezések, amely lehet:

-beépítési kötelezettség

-helyrehozatali kötelezettség

a) Helyi közút céljára történő lejegyzés a helyi közutak létesítése illetve az utak szabályozási szélességének biztosítása és a szabályozási vonal által lehatárolt telekrészre írható elő.

b) Útépítési és közm(vesítési hozzájárulás

ba) megfizetésére kell kötelezni azokat az ingatlantulajdonosokat, akiknek ingatlanaikat érintően a települési önkormányzat helyi közutat, közművet létesít.

bb) az érintett ingatlantulajdonosok körét, a fizetés módját és időpontját a települési önkormányzat külön rendeletben szabályozza.

c) Beépítési kötelezettség vonatkozik a településközpont vegyes terület telkeire.

d) Beültetési kötelezettségek a szabályozási terv szerinti telekrészekre vonatkoznak.

# ZÁRÓRENDELKEZÉSEK

30. ((1) Jelen rendelet 2006.október 1-jén lép hatályba és a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazható, ha az ügy kedvezőbb elbírálását teszi lehetővé.

(2) Jelen rendelet alkalmazása tekintetében:

- falusi turizmus építménye: olyan szállásférőhely és a szabadidő eltöltését szolgáló építmény, amely beépített területe, tömege, anyaghasználata a hagyományos tanyaépületekkel megegyezik.

- háztartással kapcsolatos épület: nyárikonyha, mosókonyha, szárító, barkácsműhely, tárolóépítmények (tüzelőanyag, szerszámkamra, szín, fészer,magtár, góré, csűr, pajta és más tároló) állattartó épületek, jármű tároló (gépkocsi, motorkerékpár, munkagép stb.), műhely

- homlokzatmagasság: a rendezett terepszinttől a fal és a tetőszerkezet metszéspontja között mért függőleges távolság, amely e rendelet függeléke szerint számítandó

- iroda: Jellemzően információk feldolgozásával közvetítésével, kereskedelmével (hivatal, adminisztráció, kutatás, fejlesztés, tervezés, szolgáltatás stb.) kapcsolatos tevékenység céljára szolgáló helyiség, épület, létesítmény)

- kerti építmény: hinta, homokozó, növénytámasz, a pihenést és játékot szolgáló műtárgy, a terepszintnél 1m-nél nem magasabb lefedés nélküli terasz

- kézműipari épület: jelentősebb foglalkoztatási létszámmal nem rendelkező, jelentős kiszolgáló (teher) forgalommal nem rendelkező vállalkozás folytatására alkalmas építmény

- kialakult állapot: az építési övezeti előírásoktól különböző, a korábbi szabályoknak megfelelően kialakult beépítés

- meglévő épület: Jogerős építési ill. használatbavételi engedéllyel rendelkező ill. több mint 10 éve használatba vett épület

- műterem: művészeti tevékenységgel kapcsolatos kiegészítő épület

- sportépítmény: a sportolás (emberi testmozgást szolgáló építmények), amelyek területigényes szabad teret vagy zárt teret igényelnek.

- szálláshely szolgáltató épület: kizárólag vagy túlnyomórészt átmeneti otthon (szállás) céljára szolgáló szobaegységeket, valamint közös vagy egyéni használatú helyiségeket tartalmazó épület (gyermek, diák, nevelőotthon, szociális otthon, panzió, szálloda…stb)

- szabadidős építmények: szálláshely szolgáltató, sportépítmények, vendéglátó építmények

- szolgálati lakás: a tulajdonos-, használó-, és a személyzet számára lakás, amelyhez önálló telek nem tartozhat.

- tanyaudvar: mező-, vagy erdőgazdasági területen lakóházhoz és gazdasági épületekhez tartalmazó tartozó „kivett” vagy . „udvar” nyilvántartású földrészlet

(3) E rendelet kihirdetésével egyidejűleg a község összevont rendezési tervéről és építésügyi előírásairól szóló 15/1998.(XII.22.) kt.-, 4/2000.(V.30.) kt.-, és a 6/2000.(VIII.2.) kt. számú rendeletekkel módosított 11/1998.(X.13) kt. számú és a repülőtér környezetének helyi építési szabályairól szóló 7/2000.(VIII.2.) kt. számú rendeletek hatályukat vesztik.

Szabó Mihály sk..					Hegedűs Gáborné sk.

### Polgármester 						jegyző

# Footnotes

8/2009.(IX.08.), 7/2010.(VIII.17.), 5/2013.(IX.11.),  6/2014.(VII.15.), 8/2015.(VI.16.) és 2/2016.(II.23.) önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetben, hatályos 2016. március 9.

Módosította 6/2014.(VII.15.) 2.§ 1.pont 2014. július 30-ai, 4/2015.(III.20.) 4.§1. pont 2015. március 21-i, 8/2015.(VI.16.) önkormányzati rendelet 2015. július 1-i, 2/2016.(II.23.) önkormányzati rendelet 3.§(1)a) pont 2016. március 9-i hatállyal, 14/2016.(XII.29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete 2017. január 13-i. hatállyal

Módosította 6/2014.(VII.15.) 2.§ 2.pont 2014. július 30-ai hatállyal, 4/2015.(III.20.) 4.§ 1. pont 2015. március 21-i, 8/2015.(VI.16.) önkormányzati rendelet 2015. július 1-i, 2/2016.(II.23.) önkormányzati rendelet 3.§(3) (1) b) pont 2016. március 9-i hatállyal, 14/2016.(XII.29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete 2017. január 13-i hatállyal

7/2010.(VIII.17.)rendelet 4.§ módosította 2010. október 16-i hatállyal

8/2009.(IX.08.) rendelet hatályon kívül helyezte 2009. szeptember 08-tól (egyeztetés nélkül, magasabb szintű jogszabály átvezetéseként)

7/2010.(VIII.17.) rendelet 4.§ hatályon kívül helyezte 2010. október 16-tól

7/2010.(VIII.17.) rendelet 4.§ hatályon kívül helyezte 2010. október 16-tól

5/2013.(IX.11.) rendelet  1.§-a iktatta be, hatályba lépésének ideje: 2013. október 11.

14/2016.(XII.29.) önkormányzati rendelet 1.-§-a módosította. Hatályba lép: 2017. január 13.

7/2010.(VIII.17.)rendelet 1.§ módosította 2010. október 16-i hatállyal

rendelet szövegében a szélső határértékek vannak, az egyes területre vonatkozó határértékeket a terven lévő táblázat rögzíti.

7/2010.(VIII.17.)rendelet 2.§ (1) bekezdés módosította 2010. október 16-i hatállyal

7/2010.(VIII.17.)rendelet 2.§ (1)bekezdés módosította 2010. október 16-i hatállyal

b)-c) és f) pontokat 7/2010.(VIII.17.)rendelet 2.§ (3)bekezdés módosította 2010. október 16-i hatállyal

14/2016.(XII.29.) önkormányzati rendelet 2.§-a módosította. Hatályba lép: 2017. január 13.

8/2015.(VI.16.) önkormányzati rendelet 1.§-a módosította	Hatályba lépésének ideje: 2015. július 1.

14/2016.(XII.29.) önkormányzati rendelet 3.§-a iktatta be. Hatályba lép: 2017. január 13.

Ld fogalommagyarázat

Módosította 5/2013.(IX.11.) rendelet 2.§-a, hatályba lépésének ideje: 2013.október 11.

Ld fogalommagyarázat

5/2013.(IX.11.) rendelet 4.§(2) bekezdés hatályon kívül helyezte, ideje: 2013. október 11.

Ld fogalommagyarázat

5/2013.(IX.11.) rendelet 4.§(2) bekezdés hatályon kívül helyezte, ideje: 2013. október 11.

4/2015.(III.20.) önkormányzati rendelet 1.§-a módosította Hatályba lépésének idekj: 2015. március 21.

(4) -(5) bekezdéseket 5/2013.(IX.11.) rendelet 4.§(2) bekezdés hatályon kívül helyezte, ideje: 2013. október 11.

(2), (4)  bekezdéseket módosította, (8) bekezdést beiktatta 2/2016.(II.23.) önkormányzati rendelet 1.§-a 2016. március 9-i hatállyal

4/2015.(III.20.) önkormányzati rendelet 2.§-a iktatta be 2015. március 21-i hatállyal

2/2016.(II.23.) önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdés módosította 2016. március 9-i hatállyal

14/2016.(XII.29.) önkormányzati rendelet 4.§-a módosította. Hatályba lép: 2017. január 13.

14/2016.(XII.29.) önkormányzati rendelet 4.§-a módosította. Hatályba lép: 2017. január 13.

14/2016.(XII.29.) önkormányzati rendelet 5.§-a iktatta be. Hatályba lép: 2017. január 13.

Módosította 5/2013.(XI.11.) rendelet 3.§-a, hatályba lépésének ideje: 2013. október 11.

Módosította 6/2014.(VII.15.) önkormányzati rendelet 1.§-a, hatályba lépésének ideje: 2014. július 30.

14/2016.(XII.29.) önkormányzati rendelet 6.§-a iktatta be. Hatályba lép: 2017. január 13.

14/2016.(XII.29.) önkormányzati rendelet 7.§(2) bekezdés hatályon kívül helyezte 2017. január 13-tól.

2/2016.(II.23.) önkormányzati rendelet 2.§-a módosította 2016. március 9-i hatállyal

4/2015.(III.20.) önkormányzati rendelet 3.§-a iktatta be 2015. március 21-i hatállyal

§ számát 5/2013.(IX.11.) rendelet 4.§(3) bekezdés módosította, hatályba lépésének ideje: 2013. október 11.

§ számát 5/2013.(IX.11.) rendelet 4.§(3) bekezdés módosította, hatályba lépésének ideje: 2013. október 11.